## Slide 1: 汇编语言与接口技术
—— 实验一 基本编程练习
主讲教师： | 舒高峰
电子邮箱： | gaofeng.shu@henu.edu.cn
联系电话： | 13161693313

## Slide 2: 程序设计基础-DOS功能调用的使用方法
01
DOS 功能调用使用方法
设置入口参数
  (AH)=功能调用号
  其他参数根据功能需要而不同，也可没有
执行指令 INT 21H，调用相应的 DOS 模块
获得出口参数
  根据不同的功能从不同的位置获取，也可没有
常用的 DOS 功能调用
单字符输入  01 号功能调用
单字符输出  02 号功能调用
字符串输出  09 号功能调用
字符串输入  0A 号功能调用
程序结束返回  4C 号功能调用

## Slide 3: 程序设计基础-单字符输入(01号功能调用)
01
01 号功能调用
功能调用号：01H
入口参数：无
出口参数： (AL)=输入字符的 ASCII 码
01 号功能调用示例
从键盘上获取一位十进制数据
  指令序列：
  执行时状态：光标等待键盘输入，输入一个字符“1”后返回，在屏幕上可看到输入的字符
  出口参数： (AL)=31H
  结果处理： 所需的十进制数据 = (AL) - 30H
MOV AH, 01H
INT 21H

## Slide 4: 程序设计基础-单字符输出(02号功能调用)
01
02 号功能调用
功能调用号：02H
入口参数： (DL)=输入字符的 ASCII 码
出口参数：无
02 号功能调用示例
输出显示变量 CHAR 所存放的字母
  指令序列：
  若 CHAR 变量定义为 CHAR DB 'F' ，则以上指令序列执行完毕会在屏幕上显示字符“F”
MOV AH, 02H
MOV DL, CHAR
INT 21H

## Slide 5: 程序设计基础-字符串输出(09号功能调用)
01
09 号功能调用
功能调用号：09H
入口参数： (DS:DX)=待输出字符串的起始地址
  输出字符串应事先存放于存储器，且必须以“$”为结束
出口参数：无
09 号功能调用示例
试将变量 String 保存的字符串显示出来
  变量定义：String DB "ABCD$"
  指令序列：
MOV AX SEG String
MOV DS, AX
LEA DX, String
MOV AH, 09H
INT 21H

## Slide 6: 程序设计基础-字符串输入(0A号功能调用)
01
0A 号功能调用
功能调用号：0AH
入口参数： (DS:DX)=待输出字符串的起始地址
  存放输入字符串的缓冲区必须事先按格式定义
缓冲区定义格式如： BUF DB n, ?, n DUP(?)
出口参数：在缓冲区中保存输入字符串及其长度
缓冲区可接收的最大字符数
实际接收的字符个数
接收的字符串

## Slide 7: 程序设计基础-0A号功能调用注意事项
01
输入字符串的长度限制
输入字符串的长度受限于缓冲区的第一个字节数据
若缓冲区定义：BUF DB 10, ?, 10 DUP(0)
则最多可输入 9 个字符
  字符串输入的回车结束符也会保存于缓冲区中
缓冲区初始化
若输入的字符串最终需要输出，则可在缓冲区定义时，将其初始化为“$”，以使输出的字符串能够正常结束
注意最后输入的回车符的处理

## Slide 8: 顺序程序-程序设计概述
01
汇编源程序编程基本步骤
分析问题，建立数学模型
确定算法
设计程序流程，画出程序流程图
定义变量，分配内存单元 (定义数据段)
编写源程序
上机调试、修改

## Slide 9: 顺序程序-程序流程图的基本元素
01
汇编源程序编程基本步骤
起止框：圆角矩形
  一个出口，或一个入口
执行框：矩形
  一个出口和一个入口
判断框：菱形
  一个入口和多个出口
流向线：直线/折线箭头
  有向连接线

## Slide 10: 分支程序-单分支结构程序示例1
01
编写程序，完成 Z=|X-Y| 的计算，假定 X、Y 为有符号字变量
思路
  减法：X-Y  AX
  若 AX≥0，则结果即为所求；否则，求 AX 的相反数即可
  程序段：
    SUB AX , Y
    JNS EXIT
    NEG AX
EXIT: ……
开 始
X-Y  AX
0-AX  AX
AX≥0？
结 束
Y
N
AX  Z

## Slide 11: 实验一：基本编程方法练习
02
实验目的
通过编制简单的程序，练习汇编语言基本编程方法；
练习在 Debug 状态下调试程序的方法。

## Slide 12: 实验一：基本编程方法练习
02
实验内容
试编写程序，完成下面公式的计算。
A ←（X-Y+24）/ Z的商，B ←（X-Y+24）/ Z的余数
其中，变量X和Y是32位有符号数，变量A、B、Z是16位有符号数。
编程提示
请大家参考第三章PPT， (C-120+A×B)/C
除数不能为0

## Slide 13: 实验一：基本编程方法练习
02
实验内容
2. 试将字节数据 B1 拆分成两个半字节数据，分别存放于其后两个单元 X 和 Y 中。
编程提示
B1 变量自定义具体的数值，X、Y 变量的数值由程序赋值
若 B1 = b7b6b5b4b3b2b1b0B = 0bhblH，则 X = b7b6b5b4B = 0bhH， Y = b3b2b1b0B = 0blH

## Slide 14: 实验一：基本编程方法练习
02
实验内容
3. 从键盘接收两个不大于 5 的十进制数字，并以十进制数据形式显示其和。
编程提示
仅考虑一位数据 (<5) 的输入输出，暂时不考虑多位数据；
注意数值与 ASCII 码的转换

## Slide 15: 实验一：基本编程方法练习
02
简单的伪代码
data segment
  x db ?
  y db ?
  str1 db 'please enter a number (0-4).$'
data ends
start:
  ……
  ; 显示提示字符串
  ; 单字符输入
  ; 将 ASCII 码转为输入的数字，用于处理
  ; 显示换行
  ; 再次显示 提示字符串
  ; 单字符输入并保存
  ; 显示换行
  ; 相加并显示结果
end start

## Slide 16: 实验一：基本编程方法练习
02
实验内容
4. 从键盘接收一个字符串（假定输入字符串长度大于3），试换行输出该字符串中第二个字符开始的连续2个字符。
编程提示
该程序应先使用 DOS 功能调用接收一个字符串；
显示其中的子串，要求从第二个字符开始，连续显示 2 个字符。可使用字符串显示的 DOS 功能调用，也可以使用单字符显示的 DOS 功能调用，重复显示两次。

## Slide 17: 实验一：基本编程方法练习
02
简单的伪代码
data segment
  str1 db 'please enter a string.$'
  str2 db *, ?, *dup(?)
data ends
start:
  ……
  9号功能显示str1字符串的内容
  10号功能输入字符串。
  mov dl,str2+2
  2号功能显示单字符
  ……
code ends
end start

## Slide 18: 实验一：基本编程方法练习
02
注意事项
1.输入之前需要有提示语句。
2.必要时输出换行符
MOV DL,0AH
MOV AH,02H
INT 21H
3.输入字符串真正的第一个字符传送至DL寄存器：
  MOV DL, str2+2

## Slide 19: Q&A
主讲教师： | 舒高峰
电子邮箱： | gaofeng.shu@henu.edu.cn
联系电话： | 13161693313